## Slide 1
골프장 시설관리부서 귀중
골프장 LoRa 무선 통합 제어 시스템
수조 자동 관리 + 야간 조명 순차 제어
전력비 절감 · 무인 운영 · 인적 사고 예방
UTTEC · 국내 최초 LoRa 무선 조명 상용화(2018) · 제안일 2026-07-05

## Slide 2
운영 현장의 고민
골프장 시설관리에서 반복되는 4가지 부담
02
야간 조명 수동 소등
마지막 팀이 지나간 홀 조명을 끄러
담당자가 밤에 직접 이동
수조 수위 수동 점검
고지대 물탱크 수위를 매번 확인하고
원거리 펌프를 수동 조작
위험 위치 야간 조작
경사지·외곽의 차단기·스위치를
야간·우천에 직접 조작 (사고 위험)
노후 설비 긴급 AS
설치 5년+ 부품 노화기
고장 시 즉시 영업 차질
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 3
UTTEC — LoRa 무선 제어 8년 실적
국내 최초 LoRa 조명 콘트롤러 상용화 회사
03
2018
국내 최초 LoRa 조명 콘트롤러 상용화 + 클라우드
2019
하나금융 글로벌캠퍼스 — 무선 조명 (사옥 전체)
2020
필로스CC · 광릉CC (한림그룹) — 골프장 LoRa 무선 조명 (코스 전체)
2026
한림용인CC (한림그룹) — 골프장 LoRa 무선 수조 제어 (14노드, 설치 완료)
→ 한림그룹 반복 거래(필로스·광릉·용인) + 조명에서 수조로 응용 확장 = 검증된 무선 제어 인프라
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 4
하나의 LoRa 무선 인프라, 두 개의 응용
같은 통신·제어 플랫폼 위에서 수조와 조명을 함께 운용
04
LoRa 무선
제어 인프라
시스템 A — 수조 관리
자동 수위 판단 → 펌프 제어
→ 원격 모니터링
시스템 B — 야간 조명
팀 진행 추적 → 미사용 홀
순차 소등
공유 플랫폼: 단일 통합 펌웨어 · 스마트폰 현장 설정(프로비저닝) · 지형 우회 다중 중계 · 원격 대시보드
→ 한 번 검증한 무선 스택을 두 응용에 재사용 → 개발·유지보수 비용 최소화
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 5
시스템 A — 무선 수조 자동 관리
한림용인CC 14노드 현장 실증 완료
05
• 각 센서가 목표 수위를 스스로 판단 → 펌프 자동 ON/OFF
  – 본부 서버 없이 현장 노드끼리 자율 운전(폐루프)
  – 통신 두절에도 안전(펌프 OFF fail-safe)
• 원거리 수원·펌프·고지대 탱크를 무선으로 연결
  – 수위·배터리 실시간 원격 모니터링(대시보드)
• 저전력·솔라 전원 → 전기 없는 외곽 pond까지 대응
• 실증: 한림용인CC 14노드 2단 cascade(연못→저수조→고수조→관수)
자동 급수 흐름
연못(수원)
펌프 (원거리)
중계기
고가 수조
관수 / 스프링클러
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 6
시스템 B — 야간 조명 순차 제어
무선 조명 8년 상용화 실적 + 순차 소등 제어 설계 적용
06
• 야간 개장 시 마지막 팀 진행에 따라 미사용 홀 조명을 순차 소등
  – 사용 중인 홀만 켜두고 지나간 홀은 자동 OFF
• 효과 ① 야간 조명 전력비 절감
• 효과 ② 담당자가 직접 스위치 끄러 가는 불편 제거
• 효과 ③ 야간 이동 중 사고 최소화
• UTTEC 무선 조명 제어는 2018년 국내 최초 상용화 후 다현장 운영
  – 순차 소등(진행 추적) 로직은 본 제안의 신규 설계 적용 항목
순차 소등 개념
1~9홀
지나감 · OFF
10~12홀
진행 중 · ON
13~18홀
대기 · ON
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 7
★ 안전 — 인적 사고 예방
전력비·편의를 넘어서는 핵심 가치
07
골프장 지형상 사고가 나기 쉬운 위치(경사지·외곽·수변·펌프실)의 차단기·스위치를
야간에 직접 조작하지 않고 원격으로 제어 → 이동·조작 중 인적 사고를 근본 예방
야간 조명 소등 이동
→ 원격 순차 소등, 야간 이동 불요
경사지 차단기 수동 조작
→ 원격 제어, 위험 위치 접근 최소화
우천·야간 펌프 조작
→ 자동 제어, 감전·낙상 위험 회피
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 8
재고 AS킷 — 긴급 고장 현장 1탭 복구
1홀 = 1 표준 케이스 + 공용 예비품
08
• 모든 제어점을 동일한 표준 케이스로 구성
  – 전 케이스가 완전히 같은 펌웨어 탑재
  – 설치·교체 시 스마트폰 앱으로 담당 위치만 설정
• 예비 케이스 = 어느 위치든 될 수 있는 공용 재고
• 고장 시 재고 케이스로 현장 즉시 교체(출장 1회·수십 분)
  – 단일 고장이 여러 홀로 번지지 않음(1홀만 영향)
긴급 AS 절차
① 재고함에서 예비 케이스
② 앱으로 해당 위치 선택·설정
③ 고장 케이스 교체·결선
④ 동작 확인 → 완료
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 9
레퍼런스 — 운영 중인 현장
조명 · 수조, 한림그룹 다현장
09
필로스CC
골프장 무선 조명
2020 · 코스 전체
광릉CC
골프장 무선 조명
2020 · 코스 전체
하나금융 글로벌캠퍼스
사옥 무선 조명
2019
한림용인CC
골프장 무선 수조 제어
2026 · 14노드 설치 완료
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 10
도입 효과
현행 대비 개선
10
항목
현행
LoRa 통합 제어 도입
야간 조명 전력
미사용 홀도 점등 유지
진행 따라 순차 소등 → 절감
인력·이동
야간 수동 소등·수위 점검 이동
무인 자동 운전
긴급 AS
노드별 펌웨어·재방문
재고 케이스 현장 1탭 복구
안전
위험 위치 야간 수동 조작
원격 제어 → 사고 예방
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 11
현장 적용 프로세스
검증된 4단계 도입 절차
11
1. 현장 RF 서베이
지형·차폐 실측
중계 배치·통신 설계
▶
2. 시스템 설계
제어점·노드·중계 수량
규모별 견적 확정
▶
3. 시공·시운전
표준 케이스 설치
앱 프로비저닝·통합 시험
▶
4. 교육·SOP
재고 설정·교체 절차
운영자 인수인계
무료 현장 진단 / RF 서베이부터 시작합니다 — 규모·환경을 확인한 뒤 정확한 견적을 드립니다.
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 12
견적 프레임 — 규모별 3단계
구체 단가는 현장 진단 후 제시
12
등급
구성
예상 수명 / 하자보증
적용
초경제형
경제형 컨트롤러·모듈
5~7년 / 6개월
소규모·예산 제약
표준
산업용 LoRa·솔라 중계
8~10년 / 1년
중규모·NLOS 다수
산업급
임베디드·풀 제어반·HMI
10~15년 / 1~2년
대형·무인 안정성
총액은 제어점(홀/노드) 수에 비례하며, 게이트웨이·관제·중계·용역은 공통 고정비입니다.
2회차부터 통합 펌웨어 재사용으로 개발비가 절감됩니다. — 상세 견적은 현장 진단 후 제시.
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 13
경제성 — 투자 대비 절감
도입 기준 비용 + 공개 요금(2025)으로 회수 계산
13
도입 기준 비용
• 수조 1 set (펌프 제어 + 센서) — 150만원
• 조명 1 홀 제어 — 50만원
• 현장 검토비 — 50만원
• 현장 설치비 — 350만원
절감 계산 요금 기준
• 전기 160 원/kWh (한전 일반용 전력)
• 상수도 1,300 원/㎥ (영업용·군지역 골프장)
  – 전국 수돗물 평균 829원/㎥, 군지역 1,017원
  – 운영량(부하·시간·인건비)은 현장별 조정
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 14
경제성 ① 야간 조명 (18홀 예시)
순차 소등 = 평균 점등시간 절반 + 수동 소등 인건비 제거
14
투자
1,300만원
조명18홀+검토+설치
연간 절감
666만원
전력 216 + 인건비 450
회수기간
약 2년
5년 순이익 2,030만원
• 전력 절감 216만원/년 = 36kW × 2.5h × 150일 × 160원
  – 마지막 팀 5시간 소요 → 순차 소등 시 평균 2.5시간만 점등
• 인건비 절감 450만원/년 = 야간 수동 소등 1.5h × 150일 × 20,000원
※ 야간 개장일수·조명 부하·인건비는 현장별 조정 (위는 보수적 예시)
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 15
경제성 ② 수조 관리 (2 set 예시)
수위 순회 인건비 제거 + 비싼 긴급 상수도 회피
15
투자
700만원
수조2set+검토+설치
연간 절감
795만원
인건비 600 + 상수도 195
회수기간
약 11개월
5년 순이익 3,275만원
• 인건비 절감 600만원/년 = 수위 순회 점검 1.0h × 300일 × 20,000원
• 긴급 상수도 회피 195만원/년 = 1,500㎥ × 1,300원
  – 물 부족 시 비싼 상수도 급수 대신, 자동 관리로 미리 확보
※ 통합 도입(조명+수조) 시 검토·설치 1회 부담 → 회수 약 1.1년 · 5년 순이익 5,705만원
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 16
정직하게 관리하는 기술 변수
숨기지 않고, 설계·시공으로 해결합니다
16
무선 채널 용량
제어점이 많은 대형 현장은 규모 상한·중계·시분할을 설계에 반영
통신 커버리지
지형 차폐 구간은 현장 RF 서베이·안테나 배치로 사전 확보
현장 결선·개체 편차
표준 케이스 + 설치 SOP + 점검 도구로 시공 품질 보증
→ 변수를 아는 것과 도구·SOP로 관리하는 것이 UTTEC의 신뢰입니다.
UTTEC | LoRa 무선 통합 제어 시스템 제안

## Slide 17
무료 현장 진단으로 시작하세요
귀 골프장의 규모·지형을 확인한 뒤,
수조·조명 통합 제어 도입 계획과 견적을 제시해 드립니다.
UTTEC · 국내 최초 LoRa 무선 조명 상용화(2018)
문의 · ihong9059@gmail.com · 010-2401-9059